## Slide 1
1-1 課題設定
選択課題 : ルックアップゲートを通過する
目標設定 : ルックアップゲートをシングルで攻略する
1-2 攻略のながれ
事前条件
・ゴールゲートLをクリアし、ルックアップゲート前の
灰色の線を通過している
・走行体は倒立走行を行っている
・走行体は緩やかなスピードで走行している
① ライントレースを行いながらゲートを検知する
② ゲートを通れるように姿勢を変える
③ ゲートを通過する
①
②
③
1-3 要求の抽出
ルックアップゲートの通過をするのに必要な要素を検討した。
競合した要素に対しては、検証や考察を行った結果から採用を行った。
攻略のながれ
ラインに対して滑らかに走行できるPID制御を採用
尻尾で支えきれず倒れる可能性があるので一旦尻尾を出す方を採用
勢いよく尻尾を出すと
反動で走行体が倒れる
可能性があるので
等速のON/OFF制御を採用
一番安定するのはPID制御であると予想したが
比例ゲインを2つ使用した
比例制御が十分な成功率であったため制作コストの低いこちらを採用
尻尾で支えきれず倒れる可能性があるので時間をかけて倒れる方を採用
練習と本番で生じる
コースの摩擦の差の
影響を受けにくい
モーターのエンコーダ値を採用

## Slide 2
2-1 システムの機能
ユースケース図を用いて、ユーザーが果たす役割とシステムに必要な機能を表す。システムとしては、競技者が必要とする機能は「Lコースをクリアする」であるが、選択した課題は「ルックアップゲートを通過する」であるため、詳細の説明はルックアップゲートの攻略に関わる機能のみ行う。
ユースケース名 | ルックアップゲートを通過する
機能の概要 | 走行体を制御し、ルックアップゲートを通過する
アクター | 競技者
事前条件 | 競技者はLコースを攻略するためのシステムを実行している ゴールゲートLをクリアし、ルックアップゲート前の灰色を越えている
シナリオ | (1) ルックアップゲートが検知されるまで、 倒立を維持しながらライントレースを行う。 (2) 倒立を維持しながら停止し、尻尾を出す。 (3) 倒立走行をしている状態から後ろに倒れ、尻尾で走行体を支える。(4) 尻尾を下げてさらに後ろに倒れ、ゲートを通過できるようにする。 (5) 直進してゲートを通過する。
2-2 機能の実現
アクティビ図を用いて、機能を実現する仕様を表す。

## Slide 3
ライントレースの実装にはPID制御を用いる。
黒のラインに対して滑らかに走行することができ、 ON/OFF制御に比べてゲートを検知したときにより垂直に向くことができる。
ライントレースでは、カラーセンサの値と目標の輝度値との差を偏差とし、
走行体の旋回量を操作量として算出している。
操作量 =
: 比例ゲイン : 積分ゲイン : 微分ゲイン : 偏差
勢いよく尻尾を出すと、反動で走行体が倒れる可能性があるため、比例制御で操作せずに等速のON/OFF制御で行う。
ライントレースを行う
尻尾を出す
後ろに倒れる
尻尾で走行体を支える
尻尾を下げる
直進する
尻尾の制御を比例制御で行い、走行体を支える。
また、尻尾で支えきれずに転倒するのを防ぐため、目標値以上と目標値以下の場合で2種類の比例ゲインを用意し、支える方向の比例ゲインを高めに設定する。
直進を行うときにはモーターのエンコーダー値を用いる。
左右のモーターに対して同じ出力を設定した場合、個々のモーターの特性によってズレが生じる。そこで、左右のモーターのエンコーダー値を比較し、値の低い方のモーターの出力をわずかに高くする。
倒立振子ライブラリを使用し、倒立している状態から後ろに倒れる。倒立ライブラリのパラメータのジャイロセンサーのオフセット値を数ミリ秒間だけ負の値にする。それにより、後ろに倒れた状態を目指して走行する。
ゲートの通過を判断する
ゲートの通過は、左右のモーターのエンコーダ値が一定の回転角度を超えたかで判断する。
比例制御の目標値を5秒程度の時間をかけて変化させ、ゆっくりと尻尾を下げる